## Slide 1
Наукова робота
студента 1 курсу ОР «Магістр»
Ковтуна Руслана Івановича
Науковий керівник:
Проф. Овечко В.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет радіофізики електроніки та комп’ютерних систем
Кафедра електрофізики
ЕХП - спектроаналізатор надширокосмугових радіоімпульсів
1

## Slide 2
ВСТУП
Рис 1. Приклади НШС сигналів
1 – модель Е. Кенно.
2 – модель з трикутною огинаючою.
Під надширокосмуговим сигналом розуміється сигнал, ширина спектру якого рівна його центральній частоті. Так як чим коротше імпульс, тим ширше його спектр, зокрема, нескінченно короткий імпульс має нескінченно протяжний спектр з рівномірною щільністю (випливає з властивості фур’є розкладу), то надширокосмуговими сигналами можна назвати короткі одиночні імпульси.
2

## Slide 3
(1)
(2)
(3)
Умови для реальних радіосигналів
3
E0 – амплітуда, f(t) – форма сигналу, τ – тривалість імпульсу.
1. Умова Релея для випромінювання радіосигналів.
2. Умова фінітності функції на кінцях.
3. Якби ця умова не виконувалась, то в момент досягнення фронту імпульсу спостерігався б скачок амплітуди, що не спостерігається в реальних сигналах.

## Slide 4
Рис 2. Парні та непарні базові функції ЕХП-спектру
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
4
ЕХП - розклад
Ряд (4) завдяки тому, що його доданки задовольняють умовам (1) - (3) і є ортогоральними, може бути названий як розклад за елементарними хвильовими пакетами (ЕХП), а відповідний розподіл амплітуд A2n+1 , B2n+2 - ЕХП спектром.
де n = 0,1,2,3 …

## Slide 5
Повнота розкладу та якість відновлення функції
5
(9)
1) Перевірка розкладу на повноту відбувається за допомогою адаптованої для ЕХП рівності Парсеваля (9).
(10)
(11)
2) Оцінка точності відтворення проводиться за допомогою середньоквадратичного відхилення (10).
де ∆ = f(xn) - fR(xn); f(xn) – значення вхідної функції точці xn; fR(xn) – значення відновленої функції в точці xn ; N = 1…∞ - кількість точок для усереднення. ∆x – крок інтегрування; RMS – середньоквадратичне відхилення.
(4)
3) Якість відтворення функції оцінюється за співвідношенням (11)

## Slide 6
6
ЕХП - розклад фінітної моделі НШС сигналу з трикутною огинаючою
Де n = 5; A0 = 1 – амплітуда; τs = π – тривалість; Θ(t) = η (t /τs) – η((t/τs) - 1); η (t) – функція хевісайда.
Рис 3. Графік ф-ції (12)
(12)
Рис 4. Графік відновленої ф-ції (12)
Рис 5. Командний рядок – перевірка умов.
Інтегрування відбувалось по 50 точкам, тобто на проміжку [0:π] крок ∆x складає 0,062791853.

## Slide 7
7
ЕХП - розклад фінітної моделі НШС сигналу з трикутною огинаючою
Де n = 5; A0 = 1 – амплітуда; τs = π – тривалість; Θ(t) = η (t /τs) – η((t/τs) - 1); η (t) – функція хевісайда.
(12)
Рис 6. ЕХП-спектр ф-ції (12).
З ЕХП-спектру можна побачити, що в даному сигналі більш значущими виявились непарні спектральні коефіцієнти. Тобто в загальному функцію (12) можна записати як різницю 3 та 4 непарних базових функцій, звичайно, помножених на відповідні коефіцієнти.

## Slide 8
8
ЕХП - розклад фінітної моделі НШС сигналу запропонованої Е. Кенно
де ω0 = 2πf, f = 5 Гц – середня частота присутня в сигналі; A0 = 1 – амплітуда; τs = π – тривалість; Θ(t) = η (t /τs) – η((t/τs) - 1); η (t) – функція хевісайда
(13)
Рис 7. Графік ф-ції (13)
Рис 8. Графік відновленої ф-ції (13)
Рис 9. Командний рядок – перевірка умов.
Інтегрування відбувалось по 50 точкам, тобто на проміжку [0:π] крок ∆x складає 0,062791853.

## Slide 9
9
ЕХП - розклад фінітної моделі НШС сигналу запропонованої Е. Кенно
де ω0 = 2πf, f = 5 Гц – середня частота присутня в сигналі; A0 = 1 – амплітуда; τs = π – тривалість; Θ(t) = η (t /τs) – η((t/τs) - 1); η (t) – функція хевісайда
(13)
Рис 10. ЕХП-спектр ф-ції (13).
В даному ЕХП спектрі (Рис 6) переважає 13 14 та 15 парна та непарна спектральні компоненти.
Тут можна зробити висновок що ЕХП-розклад добре себе проявляє для амплітудно-модульованих НШС сигналів навіть за низькою точністю інтегрування.

## Slide 10
10
ЕХП – розклад квазіфінітної, реальної моделі згасаючого синуса.
Де f = 5 Гц – середня частота присутня в сигналі; A0 = 1 – амплітуда; τs = π – тривалість; а = 1 – швидкість затухання; η (t) – функція хевісайда
(14)
Рис 11. Графік ф-ції (14)
Рис 12. Графік відновленої ф-ції (14)
Рис 13. Командний рядок – перевірка умов.
Інтегрування відбувалось по 100 точкам, тобто на проміжку [0:π] крок ∆x складає 0.0313959265.

## Slide 11
11
ЕХП – розклад квазіфінітної, реальної моделі згасаючого синуса.
Де f = 5 Гц – середня частота присутня в сигналі; A0 = 1 – амплітуда; τs = π – тривалість; а = 1 – швидкість затухання; η (t) – функція хевісайда
(14)
Рис 14. ЕХП-спектр ф-ції (14).

## Slide 12
12
Розклад аналітичної моделі ФНШС сигналу, яка грунтується на функції Рімана
де n = 1…5; Θ(t) = η (t /τs) – η((t/τs) - 1); η (t) – функція хевісайда, τs –тривалість.
(15)
Рис 15. Графік ф-ції (14)
Рис 16. Графік відновленої ф-ції (14)
Рис 17. Командний рядок – перевірка умов.
Інтегрування відбувалось по 200 точкам, тобто на проміжку [0:π] крок ∆x складає 0.0156979633.

## Slide 13
13
Розклад аналітичної моделі ФНШС сигналу, яка грунтується на функції Рімана
де n = 1…5; Θ(t) = η (t /τs) – η((t/τs) - 1); η (t) – функція хевісайда, τs –тривалість.
(15)
Рис 18. ЕХП-спектр ф-ції (15)

## Slide 14
Блок - схема ЕХП - спектроаналізатора
14
Рис 20. Антена Ву-Кінга
Рис 19. Блок-схема спектроаналізатора
Приймальною антеною буде слугувати широкосмуговий аналог напівхвильового диполя, шунтований безіндукційним резистором, щоб подавити резонанс, зафіксувати імпеданс, і відповідно КСВ в широкому діапазоні. Це так звана антена Ву-Кінга. Імпеданс задається навантажувальним резистором, в нашому випадку для узгодження 75Ом, так як коаксіальний кабель РК-75 також 75Ом.

## Slide 15
ПЛАТА СИНХРОНІЗАЦІЇ ТА ЗАПИСУВАННЯ СИГНАЛУ
15
Рис 21.Осцолограф OWON vds3102.
Multiple non parity = f(xn - x)U2n+1 ((xn - x) / l)
Multiple parity = f(xn - x)U2n+2 ((xn – x)/ l)
де x - початок імпульсу, f(xn -x) – значення дискретної функції, отриманої осцилографом в точці xn - x, l = ∆t / π – коефіцієнт масштабно – часового перетворення (МЧП), n = 1…N де N - кількість вимірювань осцилографом за час ∆t.
Рис 19. Блок-схема спектроаналізатора

## Slide 16
ГЕНЕРАТОР ПРОБНИХ ІМПУЛЬСІВ
Рис 22.Схема калібрувального генератора
Рис 22. Вигляд імпульсу на виході, схема симульована в LTspice.
16

## Slide 17
Висновки:
1. Досліджено ЕХП-розклад різних неперервних моделей НШС сигналів. Розклад виявив задовільну якість відтворення сигналу навіть при низькій точності інтегрування. Якщо в сигналі що розкладається є високочастотні компоненти відповідно потрібно враховувати в розкладі базові функції вищих порядків.
2. Через те, що всі прикладні математичні пакети недоцільно використовують ресурси обчислювальної машини, в роботі не було змоги якісно показати розклад фрактальних та високочастотних НСШ сигналів, цю проблему можна вирішати, переписавши алгоритм ЕХП-спектру на об’єктно-орієнтовану мову програмування С++ Qt.
3. Запропоновано обмеження на середньоквадратичне відхилення як критерій якісного відтворення функції НШС сигналу по ЕХП для дискретного випадку.
4. Для розкладу дискретних сигналів на ЕХП в подальшій роботі буде використано алгоритм автопідбору кількості базових функцій виходячи з рівності Парсеваля та запропонованого обмеження на середньоквадратичне відхилення.
5. Запропоновану методику ЕХП –розкладу намагаємось експериментально дослідити з використанням віртуального цифрового осцилографа для аналізу НШС радіосигналів і подальшої оптимізації програми обчислень.
15

## Slide 18
Публікації:
Ковтун Р.І., Радченко С.П. Аналіз електроенцефалограм для реєстрації зорової активності пацієнта.
VIII Міжнародна конференція “Медична фізика – сучасний стан, шляхи розвитку. Новітні технології” 26-27 вересня, 2019. // розділ 4. Біомедична інженерія 181-183 ст.

## Slide 19
Дякую за увагу!